ООО «НПП «ТехСистема»

Юридический адрес:

195009, г. Санкт-Петербург,

Кондратьевский пр-кт.,  дом 2, корпус 4,

литер А, помещение  301

Фактический адрес:

143909, г. Балашиха, ул. Советская, д. 35

Т/ф. (495) 988-74-55

e-mail: office@mtools.ru. www.mtools.ru

ОКПО 74825354 ОГРН 1047855180229

ИНН/КПП 7804309200/780401001

ТРУДОЁМКОСТЬ

операций по техническому обслуживанию и ремонту

гидравлического оборудования

| № п/п | Операция | Нормо/час |
| --- | --- | --- |
|  | СТОИМОСТЬ НОРМО/ЧАС | 2000 руб. |
|  | 1.Моечные работы |  |
| 1.1 | Наружная мойка оборудования в сборе | 0,28 |
| 1.2 | Силовой агрегат в сборе-мойка (снятый с оборудования) | 0,14 |
| 1.4 | Очистка от грязи стационарного привода | 0,3 |
| 2.Контрольно-диагностические работы |
| 2.1 | Проверка технического состояния оборудования (внешнее состояние целостности корпуса (рамы) и герметичность соединений, уплотнений) | 0,8 |
| 2.2 | Проверка технического состояния стационарного привода | 0,1 |
| 2.3 | Проверка какого-либо одного показателя технической характеристики оборудования | 0,28 |
| 2.4 | Проверка компрессии в цилиндрах ДВС оборудования | 0,23 |
| 2.5 | Проверка работоспособности сборочного узла (снят с оборудования) | 0,27 |
| 2.6 | Проверка контрольных приборов (за единицу) | 0,07 |
| 2.7 | Проверка АКБ | 0,23 |
| 2.8 | Электрооборудование- диагностика узлов | 0,25 |
| 2.9 | Свеча зажигания-проверка (при необходимости замена) | 0,25 |
| 2.10 | Проверка напорных рукавов с БРС на герметичность и целостность (РВД-7-10м. раскладка и укладка) | 1,00 |
| 2.11 | Проверка работоспособности редуктора, гидромотора, переходного узла, датчиков | 0,55 |
| 2.12 | Проверка состояния приводной цепи и натяжение на барабане лебедки, УГБ-2М5. | 0,1 |
| 2.13 | Пробный запуск (гидроинструмент, маслостанции) | 0,16 |
| 2.14 | Регулировка оборудования в процессе пробного запуска | 0,32 |
| 2.15 | Проверка технического состояния воздушного рукава (Пневмо ударная машина ГРУМ 750, ГРУМ 300) | 0,5 |
| 3.Смазочно-заправочные работы |
| 3.1 | ДВС – промывка системы и замена масла | 0,47 |
| 3.2 | ДВС – промывка системы, замена масла и м/фильтра | 1,00 |
| 3.3 | Гидросистема – промывка, замена масла и м/фильтра | 1,22 |
| 3.4 | Гидросистема – контроль уровня масла (при необходимости долить) | 0,1 |
| 3.5 | Смазка резьбовых соединений (за одну) | 0,1 |
| 3.6 | Смазка стационарного привода | 0,15 |
| 3.7 | Смазка приводной цепи (барабана лебедки, УГБ-2М5) | 0,5 |
| 3.8 | Контроль уровня масла в редукторе стационарного привода (при необходимости доливка) | 0,14 |
| 3.9 | Проверка уровня масла в редукторе гидравлической лебедке (при необходимости доливка) | 0,14 |
| 4.Регулировочные работы |
| 4.1 | Проверка и регулировка карбюратора (в т.ч. приводов акселератора и воздушной заслонки) ДВС оборудования | 0,54 |
| 4.2 | Клапаны ДВС - регулировка | 0,87 |
| 4.3 | Регулировка узла оборудования (гидросистему, зажигание) | 0,37 |
| 4.4 | Регулировка натяжения приводной цепи барабана лебедки | 0,25 |
| 5.Ремонт и ТО |
| 5.1 | Подтяжка крепления агрегатов, узлов и деталей ( на одно соединение) | 0,28 |
| 5.2 | Устранение подтекания масла ( на одно соединение) | 0,14 |
| 5.3 | Бак гидросистемы с/у | 0,85 |
| 5.4 | Бак гидросистемы промывка и продувка (снят с оборудования) | 1,0 |
| 5.5 | Ремонт бака гидросистемы | 1,0 |
| 5.6 | Гидронасос или гидромотор – с/у | 2,0 |
| 5.7 | Ремонт гидрамотора или гидронасоса (со с/у) | 2,55 |
| 5.8 | Проверка узла гидросистемы на подтекание масла (снят с оборудования) | 0,8 |
| 5.9 | Узел гидросистемы – с/у | 0,77 |
| 5.10 | Ремонт узла гидросистемы | 1,2 |
| 5.11 | Промывка и продувка гидросистемы от эмульсии (включая замену масла) | 2,5 |
| 5.12 | Разборка-сборка узлов гидрооборудования для смены уплотнений, промывки и чистки (замены деталей и смазки) | 2,55 |
| 5.13 | Бак топливный с/у | 0,3 |
| 5.14 | Бак топливный промывка со с/у | 0,17 |
| 5.16 | Промывка и продувка топливной системы (без топливного бака) | 0,27 |
| 5.17 | Элемент топливной системы с/у | 0,22 |
| 5.18 | Ремонт топливной системы | 2,0 |
| 5.19 | Карбюратор – с/у | 0,36 |
| 5.20 | Карбюратор –техническое обслуживание, промывка, чистка (со с/у) | 1,36 |
| 5.21 | Карбюратор-ремонт (замена уплотнений, иглы) (со с/у) | 2,5 |
| 5.22 | Замена воздушного фильтра | 0,14 |
| 5.23 | Ремонт (регулировка) управления дроссельной заслонки | 0,8 |
| 5.24 | АКБ - зарядка | 0,87 |
| 5.25 | АКБ – с/у | 0,08 |
| 5.26 | Впускной коллектор с/у (замена прокладок, чистка) | 0,8 |
| 5.27 | Привод акселератора – с/у | 0,18 |
| 5.28 | Привод воздушной заслонки – с/у | 0,1 |
| 5.29 | Ремонт привода воздушной заслонки | 0,7 |
| 5.30 | Ремонт электрического стартера ( со с/у ) | 1,5 |
| 5.31 | Электрический стартер с/у | 0,8 |
| 5.32 | Ручной Стартер – с/у | 0,1 |
| 5.33 | Ручной Стартер – техническое обслуживание (проверка шнура, проверка и смазка натяжной пружины со с/у ) | 0,8 |
| 5.34 | Замена ручного стартера | 0,7 |
| 5.35 | Замена шнура ручного стартера | 1,0 |
| 5.36 | Ремонт ручного стартера | 0,8 |
| 5.37 | Восстановление резьбовых соединений ( на одно соединение) | 0,7 |
| 5.38 | Вентилятор и кожух с/у | 0,55 |
| 5.39 | Катушка возбуждения – чистка ( со с/у ) | 0,35 |
| 5.40 | Маховик – чистка | 0,5 |
| 5.41 | Элемент электрооборудования – с/у | 0,24 |
| 5.42 | Электрическая цепь оборудования – обнаружение и устранение неисправности | 1,5 |
| 5.43 | Свеча зажигания – техническое обслуживание (чистка, проверка зазора контакта) | 0,5 |
| 5.44 | ДВС – с/у | 2,6 |
| 5.45 | ДВС – ремонт с полной разборкой | 18,6 |
| 5.46 | Ремонт масленой системы ДВС (промывка, продувка, замена уплотнений) | 2,55 |
| 5.47 | Элемент системы выпускных газов – с/у | 0,38 |
| 5.48 | Глушитель – с/у | 0,82 |
| 5.49 | Глушитель - ремонт | 0,41 |
| 5.50 | Элемент выпускных газов - ремонт | 0,19 |
| 5.51 | БРС – техническое обслуживание (промывка, чистка со с/у) | 0,8 |
| 5.52 | Замена БРС ( 1 комплект ) | 0,33 |
| 5.53 | РВД – промывка, продувка и прокачка гидравлическим маслом (1 рукав) | 1,8 |
| 5.54 | Опрессовка РВД | 1,5 |
| 5.55 | Разборка и сборка рамы | 1,2 |
| 5.56 | Ремонт элемента рамы (маслостанции, компрессора, гидропривода) | 2,7 |
| 5.57 | Ремонт корпуса (гидроинструмента, погружного насоса) | 2,5 |
| 5.58 | Окраска элемента рамы или узла, детали | 0,76 |
| 5.59 | Изготовление переходников для БРС ( за одну ) | 1,0 |
| 5.60 | Защита стационарного привода укрывным материалом | 0,33 |
| 5.61 | Гидроцилиндр – разборка-сборка, замена уплотнений, ремонт (1 г/ц) | 20,0 |
| 5.62 | Токарные работы | 2,0 |

Руководитель отдела сбыта и клиентского сервиса              	     А.В. Белоусов