ТРУДОЁМКОСТЬ

операций по техническому обслуживанию и ремонту

гидравлического оборудования

| № п/п | Операция | Нормо/час |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Моечные работы |  |
| 1.1 | Наружная мойка оборудования в сборе | 0,28 |
| 1.2 | Силовой агрегат в сборе-мойка (снятый с оборудования) | 0,14 |
| 1.3 | Наружная мойка силовой установки в сборе (мойка, очистка от грязи) (УПКТ-30, УПК-20, УПК-40, УГБ-2М5, УГБ-3М4, ТР-2-80, МНБШ-600) | 2,0 |
| 1.4 | Очистка от грязи стационарного привода | 0,3 |
| 2.Контрольно-диагностические работы |
| 2.1 | Проверка технического состояния оборудования (внешнее состояние целостности корпуса (рамы) и герметичность соединений, уплотнений) | 0,47 |
| 2.2 | Проверка технического состояния стационарного привода | 0,1 |
| 2.3 | Проверка компрессии в цилиндрах ДВС оборудования | 0,23 |
| 2.4 | Проверка контрольных приборов (за единицу) | 0,07 |
| 2.5 | Проверка АКБ | 0,23 |
| 2.6 | Электрооборудование- проверка узлов | 0,25 |
| 2.7 | Свеча зажигания-проверка (при необходимости замена) (1ед.) | 0,25 |
| 2.8 | Проверка напорных рукавов с БРС на герметичность и целостность (РВД-7-10м. раскладка и укладка) (1 комп.) | 1,00 |
| 2.9 | Проверка работоспособности редуктора | 0,55 |
| 2.10 | Проверка технического состояния датчиков | 0,1 |
| 2.11 | Проверка натяжных роликов | 0,25 |
| 2.12 | Проверка гидромотора на подтекания в местах уплотнения и целостность вала(снят с оборудования) | 0,8 |
| 2.13 | Проверка работоспособности переходного узла | 0,6 |
| 2.14 | Проверка работоспособности сборочного узла (снят с оборудования) | 0,4 |
| 2.15 | Проверка состояния приводной цепи и натяжение на барабане лебедки, УГБ-2М5. | 0,1 |
| 2.16 | Проверка гидроцилиндра на подтекания масла (1ед.) | 0,55 |
| 2.17 | Проверка технического состояния воздушного рукава (Пневмо ударная машина ГРУМ 750, ГРУМ 300) | 0,5 |
| 2.18 | Проверка технического состояния приводных ремней | 0,1 |
| 2.19 | Проверка давления газового аккумулятора | 0,25 |
| 2.20 | Проверка технического состояния чехла светорассеивающего (проверка на целостно, раскладка – укладка) | 0,8 |
| 2.21 | Пробный запуск (гидроинструмент, маслостанции) | 0,16 |
| 2.22 | Регулировка оборудования в процессе пробного запуска | 0,42 |
| 3.Смазочно-заправочные работы |
| 3.1 | ДВС – промывка системы, замена масла, воздушного фильтра и свечи зажигания (ДВС (одноцилиндровый) = 9л./с., 13л./с.) | 0,8 |
| 3.2 | ДВС – промывка системы, замена масла, м/фильтра, воздушного фильтра и свечи зажигания (ДВС (двухцилиндровый) = 18л./с., 23л./с.) | 1,65 |
| 3.3 | Гидросистема – промывка, замена масла и м/фильтра | 1,22 |
| 3.4 | Гидросистема – контроль уровня масла (при необходимости долить) | 0,1 |
| 3.5 | Смазка резьбовых соединений (за одну) | 0,1 |
| 3.6 | Смазка стационарного привода | 0,15 |
| 3.7 | Смазка приводной цепи (ГРУМ 750, ГРУМ 300, УГБ-2М5) | 0,5 |
| 3.8 | Контроль уровня масла в редукторе стационарного привода, гидравлической лебедки (при необходимости доливка) | 0,14 |
| 3.9 | Замена масла в редукторе | 0,8 |
| 3.10 | Шприцевание подшипников, шарнирные соединения | 0,5 |
| 4.Регулировочные работы |
| 4.1 | Регулировка карбюратора (в т.ч. приводов акселератора и воздушной заслонки) ДВС оборудования | 0,54 |
| 4.2 | Клапана ДВС – регулировка (1цилиндр) | 0,87 |
| 4.3 | Регулировка зажигание ДВС | 0,37 |
| 4.4 | Регулировка узла оборудования гидросистемы | 0,25 |
| 4.5 | Регулировка натяжения приводной цепи | 0,25 |
| 4.6 | Регулировка натяжения приводного ремня | 0,15 |
| 5.Ремонт и ТО |
| 5.1 | Подтяжка крепления агрегатов, узлов и деталей (на одно соединение) | 0,28 |
| 5.2 | Замена регулятора высокого давления (водяного) | 1,5 |
| 5.3 | Устранение подтекания масла (на одно соединение) | 0,14 |
| 5.4 | Бак гидросистемы с/у | 0,85 |
| 5.5 | Бак гидросистемы промывка и продувка (снят с оборудования) | 1,0 |
| 5.6 | Ремонт бака гидросистемы | 1,0 |
| 5.7 | Гидронасос или гидромотор – с/у | 2,0 |
| 5.8 | Ремонт гидрамотора или гидронасоса (со с/у) | 2,55 |
| 5.9 | Проверка узла гидросистемы на подтекание масла (снят с оборудования) | 0,8 |
| 5.10 | Узел гидросистемы – с/у | 0,77 |
| 5.11 | Промывка узла гидросистемы (снят с оборудования) | 0,25 |
| 5.12 | Ремонт узла гидросистемы | 1,2 |
| 5.13 | Промывка и продувка гидросистемы от эмульсии (включая замену масла) | 2,5 |
| 5.14 | Разборка-сборка узлов гидрооборудования для смены уплотнений, промывки и чистки (замены деталей и смазки) | 2,55 |
| 5.15 | Бак топливный с/у | 0,3 |
| 5.16 | Бак топливный промывка со с/у | 1,3 |
| 5.17 | Промывка и продувка топливной системы (без топливного бака) | 0,27 |
| 5.18 | Промывка и продувка топливного фильтра (МТД-243) | 1 |
| 5.19 | Замена фильтрующих элементов топливной системы (Дизельные моторы) | 2 |
| 5.20 | Элемент топливной системы с/у | 0,22 |
| 5.21 | Ремонт топливной системы | 2,0 |
| 5.22 | Карбюратор – с/у | 0,36 |
| 5.23 | Карбюратор –техническое обслуживание, промывка, чистка (со с/у) | 1,36 |
| 5.24 | Карбюратор-ремонт (замена уплотнений, иглы) (со с/у) | 2,5 |
| 5.25 | Промывка форсунки со с/у (1 ед.) | 2,5 |
| 5.26 | Ремонт (регулировка) управления дроссельной заслонки | 0,8 |
| 5.27 | АКБ - зарядка | 0,87 |
| 5.28 | АКБ – с/у | 0,08 |
| 5.29 | Впускной коллектор с/у (замена прокладок, чистка) (на все типы ДВС до 23л/с) | 0,8 |
| 5.30 | Привод акселератора – с/у | 0,18 |
| 5.31 | Привод воздушной заслонки – с/у | 0,1 |
| 5.32 | Ремонт привода воздушной заслонки | 0,7 |
| 5.33 | Ремонт привода автоподгазовки | 0,8 |
| 5.34 | Ремонт автоподгазовки (замена уплотнений, промывка со с/у) | 2,5 |
| 5.35 | Ремонт электрического стартера ( со с/у ) | 1,5 |
| 5.36 | Электрический стартер с/у | 0,8 |
| 5.37 | Ручной Стартер – с/у | 0,1 |
| 5.38 | Ручной Стартер – техническое обслуживание (проверка шнура, проверка и смазка натяжной пружины со с/у ) | 0,8 |
| 5.39 | Замена ручного стартера | 0,7 |
| 5.41 | Замена шнура ручного стартера | 1,0 |
| 5.42 | Ремонт ручного стартера | 0,8 |
| 5.43 | Восстановление резьбовых соединений ( на одно соединение) | 0,7 |
| 5.44 | Вентилятор и кожух с/у | 0,55 |
| 5.45 | Катушка возбуждения – чистка ( со с/у ) | 0,35 |
| 5.46 | Маховик – чистка | 0,5 |
| 5.47 | Элемент электрооборудования – с/у | 0,24 |
| 5.48 | Электрическая цепь оборудования – обнаружение и устранение неисправности | 1,5 |
| 5.49 | Восстановления силового провода | 3,0 |
| 5.50 | Восстановления электрической цепи оборудования | 15,0 |
| 5.51 | Свеча зажигания – техническое обслуживание (чистка, проверка зазора контакта) (на 1 ед.) | 0,5 |
| 5.52 | Замена воздушного фильтра | 0,14 |
| 5.53 | Воздушный фильтр-ТО (чистка и продувка) (ДВС=6л./с.-23л./с.) | 0,3 |
| 5.54 | Воздушный фильтр-ТО (чистка, промывка и продувка) (Дизельный ДВС) | 1,5 |
| 5.55 | Сепаратор ДВС-ТО (чистка, промывка и продувка) (Дизельный ДВС) | 1 |
| 5.56 | ДВС – с/у | 2,6 |
| 5.57 | ДВС – ремонт с полной разборкой | 18,6 |
| 5.58 | ДВС – промывка системы, замена масла | 0,41 |
| 5.59 | ДВС – промывка системы, замена масла, м/фильтра | 1,00 |
| 5.60 | ДВС – обкатка двигателя (с заменой масла) = 9л./с., 13л./с. | 4,00 |
| 5.61 | ДВС – обкатка двигателя (замена масла и масленого фильтра) = 18л./с., 23л./с., 35л./с. | 6,00 |
| 5.62 | Ремонт масленой системы ДВС (промывка, продувка, замена уплотнений) | 2,55 |
| 5.63 | ГБЦ (Головка Блока Цилиндра) – с/у с заменой прокладки и регулировкой клапанов (за 1единицу) (на все типы ДВС до 23л/с) | 8,0 |
| 5.64 | Элемент системы выпускных газов – с/у | 0,38 |
| 5.65 | Глушитель – с/у (на все типы ДВС до 23л/с) | 0,9 |
| 5.66 | Глушитель – ремонт с заменой прокладок (на все типы ДВС до 23л/с) | 0,8 |
| 5.67 | Элемент выпускных газов - ремонт | 0,8 |
| 5.68 | БРС – техническое обслуживание (промывка, чистка со с/у) (на 1комп.) | 0,8 |
| 5.69 | Замена БРС ( 1 комплект ) | 0,25 |
| 5.70 | Защита БРС укрывным материалом (1 комп.) | 0,33 |
| 5.71 | РВД – прокачка гидравлическим маслом (1 рукав новый) | 0,7 |
| 5.72 | РВД – промывка, продувка и прокачка гидравлическим маслом (1 рукав) | 1,8 |
| 5.73 | Опрессовка РВД | 1,5 |
| 5.74 | Разборка и сборка рамы | 1,2 |
| 5.75 | Ремонт элемента рамы (маслостанции, компрессора, гидропривода) | 2,7 |
| 5.76 | Ремонт корпуса (гидроинструмента, погружного насоса) | 2,5 |
| 5.77 | Механический узел – с/у (прокольно-буровая установка) | 6,00 |
| 5.78 | Ремонт механического узла (снят с оборудования) | 3,55 |
| 5.79 | Зачистка под покраску (полностью за 1ед.) | 2,0 |
| 5.80 | Окраска элемента рамы или узла, детали | 0,76 |
| 5.81 | Изготовление переходников для БРС (за одну) | 1,0 |
| 5.82 | Защита стационарного привода укрывным материалом | 0,33 |
| 5.83 | Гидроцилиндр – с/у (1ед.) | 3,5 |
| 5.84 | Гидроцилиндр – разборка-сборка, замена уплотнений, ремонт (1 г/ц) со с/у | 20,0 |
| 5.85 | Гидроцилиндр – замена шарнирных соединений (на 1 г/ц) | 2,0 |
| 5.86 | Шлифовка поверхности вала или внутренней части гидроцилиндра | 6,0 |
| 5.87 | Токарные работы | 2,0 |
| 5.88 | Замена приводной цепи (ГРУМ 750, ГРУМ 300, УГБ-2М5) | 1,2 |
| 5.89 | Замена приводного ремня | 1,0 |
| 5.90 | Редуктор с/у | 1,0 |
| 5.91 | Ремонт редуктора со с/у | 5,0 |
| 5.92 | Заправка азотом газового аккумулятора | 0,5 |
| 5.93 | Замена чехла светорассеивающего | 0,8 |

|  |  | ЗАКАЗЧИК: АО "Мосводоканал" ________________ _____________________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК: _______________________ _____________ __________ м.п. |
| --- | --- | --- | --- |